## Slide 1: MicroPython Turotial
Speaker: Malo

## Slide 2: 硬體介紹
最早是由一塊pyboard的專案來的
使用的是：STM32F405RG microcontroller
Ref: https://micropython.org/

## Slide 3: 硬體介紹
我最早開始玩的是ESP-8266的ESP-12E
由上海樂鑫推出的WiFi iot晶片

## Slide 4: 硬體介紹
接著是ESP32的板子
由上海樂鑫推出的WiFi + BT iot晶片
主要是想要藍芽，還有camera功能(ESP-CAM)

## Slide 5: 硬體介紹
Micro:Bit
BBC所推出的一塊專為教育而設計的板子(聯合MicroSoft, Arm…等公司)
一開始只是使用Scratch，因為它的跨平台對教育來說太方便了!

## Slide 6: 寫入韌體

## Slide 7: 寫入韌體-ESP8266
MicroPython的網頁都寫的很棒，由燒錄韌體，到寫入程式，如何執行都有很細的說明
以esptool來燒錄韌體(ref)
  pip install esptool
  esptool.py --port COM7 erase_flash
  esptool.py --port COM7 --baud 460800 write_flash --flash_size=detect 0 esp8266-20230426-v1.20.0.bin
  以上是我目前使用的版本

## Slide 8: 寫入韌體-Micro:Bit
有這個動作，但因為它會自動完成，所以你不會有感覺
只能說它設計的太方便了!
Live-Show!

## Slide 9: 寫入MicroPython程式

## Slide 10: 寫入程式-ESP8266
對話式的寫程式 (ref)
整體函式快速指引(ref)
ampy: (ref) (ref2)
  ampy --port /dev COM7 ls
  ampy --port /dev COM7 ls
  下載檔案 get: 「ampy get boot.py」
  上傳檔案 put: 「ampy put boot.py」

## Slide 11: 寫入程式-Micro:Bit
一樣是太方便了!
Live-Show!
https://python.microbit.org/v/3

## Slide 12: 寫入程式-另一個方便的工具
Thonny (ref)
以ESP8266的D1-mini為例
https://thonny.org/
安裝or解壓後，執行程式

## Slide 13: 寫入程式-另一個方便的工具
設定直譯器

## Slide 14: 寫入程式-另一個方便的工具
設定直譯器

## Slide 15: 寫入程式-另一個方便的工具
跑個簡單的程式
這個程式可以在led.value(0)點亮Led燈

## Slide 16: 寫入程式-另一個方便的工具
先編輯一個簡單的程式，存檔，先存到電腦中

## Slide 17: 寫入程式-另一個方便的工具
由 View/Files可以查看MicroPython的系統中有什麼檔案

## Slide 18: 寫入程式-另一個方便的工具
可以另存到MicroPython中

## Slide 19: 寫入程式-另一個方便的工具
存完即可看到剛剛的檔案已經寫入MicroPython

## Slide 20: 寫入程式-另一個方便的工具
Delete：可以刪除檔案
Download：可以下載檔案到電腦

## Slide 21: 寫入程式-另一個方便的工具
先用Thonny打開程式
再按執行按鈕即可執行程式
修改存檔也是寫入 晶片中

## Slide 22: 基礎應用一

## Slide 23: 上電就啟動程式
在MicroPython中的執行邏輯是這樣的：
boot.py是上電後一開始執行的程式，一般用來初始化，或設定環境
main.py是第二個自動執行的程式

## Slide 24: Led控制
先認識一下板子上的腳位
重要!! 因為ESP板子的標示和MicroPython中的代號並不一樣，所以要留意以下的對照表

## Slide 25: Led控制
Led是正接Vcc, 負接D4腳位，所以給0會亮起來

## Slide 26: Relay控制
Mini的Relay擴充板是接到D1這一個腳位

## Slide 27: DHT11溫度sensor
我們把DHT的Data腳位接到D2 (pin4)這一個腳位

## Slide 28: 基礎應用二

## Slide 29: MQTT
使用MQTT接收訊息，控制relay
見 04_mqtt.py的程式
這個程式需要在開機直接可以執行，所以我們另存 main.py 重開機就會動作
這裡的WiFi先預先連上過，未來ESP就會自動連到上一次的wifi AP

## Slide 30: 自走車 (Micro:Bit版)